II Порядок установки приборов учета тепловой энергии и /или горячей воды

для прочих потребителей (кроме жителей) при самостоятельной установке

- Если потребитель принял решение об установке узла учета тепловой энергии (далее –УУТЭ), он обращается в теплоснабжающую организацию за техническими условиями на проектирование УУТЭ.

- Теплоснабжающая организация обязана выдать технические условия на установку прибора учета в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса потребителя.

- На основании полученных технических условий специализированной организацией разрабатывается проект УУТЭ.

- Разработанный проект УУТЭ подлежит согласованию с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией, выдавшей технические условия на установку приборов учета.

- На основании согласованного проекта специализированной организацией производится монтаж УУТЭ, и далее узел учета подлежит вводу в эксплуатацию.

- Ввод в эксплуатацию узла учета, установленного у потребителя, осуществляется комиссией в следующем составе:

а) представитель теплоснабжающей организации;

б) представитель потребителя;

в) представитель  организации, осуществлявшей монтаж и наладку вводимого в эксплуатацию УУТЭ.

Комиссия создается владельцем УУТЭ.

Если узел учета будет признан работоспособным, составляется акт ввода в эксплуатацию УУТЭ.

При подписании акта о вводе в эксплуатацию УУТЭ  пломбируется.